| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | P/1/2018 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

dla zamówienia sektorowego podprogowego

na

„Remont studni głębinowych”

- Zamawiający

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o.

ul. Śląska 36

66-620 Gubin,

Strona www: www.pumgubin.pl

E-mail: siwz@pumgubin.pl

Telefon (68) 455 82 82

- Postępowanie

    - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w PUM Sp. z o.o., zwanej dalej „Regulaminem”.

    - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

    - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

    - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

    - Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

    - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac związanych z remontem studni głębinowych obejmuje:

- Mechaniczne usunięcie z istniejących studni niesprawnych filtrów azbesto-cementowych, porcelitowych, bądź stalowych.

- Udrożnienie skolmatowanych stref przyfiltrowych wokół remontowanych studni.

- Zabudowa w studniach nowych filtrów szczelinowych z PVC.

- Przeprowadzenie inspekcji studni kamerą podwodną z zapisem obrazu na CD po wykonanych pracach remontowych.

- Przeprowadzenie pompowań oczyszczających i pomiarowych wyremontowanych studni.

- Demontaż ze studni istniejących pomp i armatury z obudowy.

- Montaż w studniach nowych pomp głębinowych wyposażonych                        w energooszczędne silniki, wirniki ze stali nierdzewnej (produkcji np. firmy Lowara lub Hydro-Vacuum S.A.) na nowych rurociągach ze stali nierdzewnej       o połączeniach eco-conekt.

- Zmodernizowanie głowic studziennych.

- Dostosowanie zabezpieczeń energetycznych do zamontowanych pomp.

- Przeprowadzenie pomiarów parametrów technicznych studni i ich analiza porównawcza z dokumentacją.

- Przeprowadzenie dezynfekcji studni i badań wody po ich remoncie.

Uwaga:

Roboty remontowe zostaną przeprowadzone w całości przez jednego Wykonawcę, przy czym fakturowanie końcowe obejmować będzie odrębnie każdy etap.

Zamawiający nie przewiduje faktur częściowych za wykonane roboty.

- Remont obejmuje studnie ozn. nr 1z, 3, 3z i 5z – ETAP I

Charakterystyka poszczególnych studzien

| L.p. | Oznaczenie studni | Wydajność eksploatacyjna [m3/h] | Głębokość studni [m ppt] | Depresja [m] | Typ filtra | Dł. robocza filtra/średn. filtra | Średnica kolumny ekspl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1z | 97,6 | 30,6 | 1,20 | AC | 10,0/350 | 400 |
| 2. | 3 | 43,2 | 30,0 | 1,75 | porcelitowy | 9,0/200 | 700 |
| 3. | 3z | 73,2 | 35,0 | 2,20 | AC | 8,0/300 | 350 |
| 4. | 5z | 73,2 | 30,0 | 2,39 | AC | 8,0/300 | 350 |

- Remont obejmuje studnie ozn. nr 2z, II, 4 i 6 - ETAP II

Charakterystyka poszczególnych studni

| L.p. | Oznaczenie studni | Wydajność eksploatacyjna [m3/h] | Głębokość studni [m ppt] | Depresja [m] | Typ filtra | Dł. robocza filtra/średn. filtra | Średnica kolumny ekspl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 2z | 119,4 | 30,0 | 2,5 | łódzki szcz. | 11,0/350 | 350 |
| 2. | II | 69,0 | 92,5 | - | stal. siatkowy | 13,0/240 | 244 |
| 3. | 4 | 60,0 | 30,00 | 1,51 | porcelitowy | 9,0/200 | 700 |
| 4. | 6 | 67,9 | 35,00 | 2,50 | łódzki szcz. | 12,0/292 | 300 |

Posiadana dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia znajduje się do wglądu     w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że uzna roboty remontowe za wykonane prawidłowo i dokona ich końcowego odbioru i zapłaty tylko pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę        w trakcie pompowań pomiarowych każdej z wyremontowanych studni wydatków jednostkowych min. 90 % w porównaniu z wydatkami jednostkowymi studni z okresu ich dokumentowania.

Kody CPV: 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

- Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) tj. wszelkie czynności wchodzące w skład zadania pn. „Remont studni głębinowych”, w szczególności w zakresie: wykonywania robót przygotowawczych i wykończeniowych, wiertniczych, filtrowania i pompowania metodą mechaniczną (operator, kierowca sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia) i metodą ręczną (pracownicy wykonujący roboty podstawowe przy wykonywaniu zamówienia).

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę:

- oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu: poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których wyżej mowa są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty, o których wyżej mowa z wyjątkiem zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedłożenie lub przedstawienie dokumentów, o których powyżej mowa  w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę;

- Okres gwarancji.

Wymagany okres gwarancji dla studni to minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego.

- Oferty częściowe i wariantowe

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 110 dni od podpisania umowy.

- Podwykonawstwo.

Zamawiający wprowadza zastrzeżenia wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że          w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

- zabudowy filtra w otworach wiertniczych o głębokości min. 30,0 m - co najmniej z 5 studni;

- usunięcie filtra w procesie likwidacji studni głębinowej o głębokości min.      30,0 m – co najmniej z 5 studni.

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

Potencjał techniczny:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej następującym sprzętem:

- urządzenie wiertnicze (np.: Nordmeyer DSB 2/10 lub H4 -1H) spełniające m. in. parametry:

- udźwig na haku – min. 13 ton

- siła uciągu głowicy – min. 7 ton

- siła uciągu mechanizmu do rurowania – min. 45 ton,

- kamerą z możliwością zapisu na nośnikach CD.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które skierowane zostaną do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem, uprawnieniami odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wykaże, że do wykonania zamówienia dysponuje co najmniej osobą posiadającą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) kwalifikacje do kierowania robotami wiertniczymi do głębokości min. 100 m.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 200.000,00 zł. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawca musi złożyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

b) przedstawią  informacje z  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę min. 250.00,00zł, w okresie nie wcześniejszym niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                w postępowaniu.

5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu, jak też na podstawie § 16 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Regulaminu.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów opisanych w pkt. 10.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

1. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – sporządzony wg załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ;

2) dla warunku wiedzy i doświadczenia – Wykonawca powinien dołączyć do oferty na formularzu nr 3  wykaz, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -          w tym okresie wykonał:

- zabudowy filtra w otworach wiertniczych o głębokości min. 30,0 m - co najmniej z 5 studni;

- usunięcie filtra w procesie likwidacji studni głębinowej o głębokości min.     30,0 m – co najmniej z 5 studni.

W wykazie obejmującym usługi wskazane powyżej Wykonawca winien podać czy zostały wykonane w sposób należyty.

3) dla warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – wykaz urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia i osób, które skierowane zostaną do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem, uprawnieniami odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone.

Do oferty należy dołączyć wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia (DTR) potwierdzające powyższe parametry techniczne oraz oświadczenie o fakcie posiadania takiego urządzenia.

4) dla warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej –

- Wykonawca powinien dołączyć polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- informacje z  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę min. 250.00,00zł.

5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji                 i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestr. W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).

6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie                   z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz         z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega            z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz      z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8) w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu                      z postępowania – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – sporządzone według wzoru na załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie powinien nie podlegać wykluczeniu z postępowania. Każdy z nich powinien złożyć dokumenty             w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postepowania.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

- Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 13.500,00 PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy  pięćset złotych 00/100).

- Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 72 1090 1548 0000 0000 5400 2386, z dopiskiem ,,Wadium w postępowaniu P/1/2018.

- W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć kopię przelewu. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji razem z ofertą. Proszę nie zszywać dokumentu z ofertą. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,       z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy            w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych   w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- Sposób przygotowania oferty

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli       w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.

- Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem                      i złożeniem oferty.

- Opakowanie oferty

- Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

„Remont studni głębinowych ”

- Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.

- Zmiana lub wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane                      i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie,           w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.

- Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane             i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie,          w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: sekretariat PUM Sp. z o. o.

  - Termin składania ofert upływa w dniu 19.02.2018 r. , godz. 09:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2018 r. godz. 09:30   w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. Informacja       z otwarcia ofert jest zamieszczana niezwłocznie na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców       o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

  - Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia będzie dotyczył jedynie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający           i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą pisemną (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście), mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji faksem lub mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

  - Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, kierując swoje zapytania na adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego, podane w pkt 1 SIWZ.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień,  niezwłocznie, jednak nie później niż na jeden dzień przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania,          a także zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert               i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Cenę oferty Wykonawca podaje w złotych polskich z dokładnością co do grosza.

- Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe.

- Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej

  - Kryteria oceny ofert (waga):

- cena 		- 60%

- gwarancja 	- 12%

- termin wykonania – 28%

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena:

Cena wskazana w formularzu oferty będzie oceniana w następujący sposób:

(C min / C of) x 100 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium cena

C min – najniższa cena z zaoferowanych

C of – cena w badanej ofercie

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj.: 60%

- w kryterium gwarancja:

Kryterium  gwarancja  oznacza liczbę dodatkowych miesięcy gwarancji poza określonym w SIWZ wymaganym okresem.

Max. ilość punktów w kryterium dodatkowa gwarancja 12 pkt.

Za każdy dodatkowy 1 miesiąc – 0,5 punktu.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 12 pkt. (otrzymują ją Wykonawcy oferujący dodatkowo 24 miesięczny lub dłuższy okres gwarancji.

- w kryterium termin wykonania:

Za każdy dzień poniżej 110 dni Zamawiający przyzna

1 pkt, tj: 110 dni – 0 pkt, (109 dni –1 pkt, ..., 83 dni – 27 pkt), 82 dni – 28 pkt

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 28 pkt. (otrzymują ja wykonawcy oferujący 82 dniowy lub krótszy termin dostawy całości przedmiotu zamówienia

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

  - Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 72 1090 1548 0000 0000 5400 2386. Na przelewie należy wpisać następujący tytuł: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr.... (nr umowy nadany przez Zamawiającego)”.

  - Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału         w siedzibie Zamawiającego.

  - Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy          z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać odpowiednio poręczyciela albo gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego,      w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – sumy gwarancyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie wniesione w tych formach wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważne w wysokości 100% do dnia wykonania zamówienia. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wniesione w ww. formach będzie ważne w wysokości 30% do dnia upływu okresu rękojmi. Zabezpieczenie wniesione w tych formach powinno zawierać zastrzeżenie, że wszelkie spory dotyczące odpowiednio poręczenia albo gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencjom sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób:

    - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Wykonania Umowy.

    - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione       w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

  - Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność                  z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

- Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię  i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,         a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert            i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty.

- unieważnieniu postępowania- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności,          w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane emailem, a jednocześnie fakt jego otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony przez jedną ze stron na żądanie drugiej strony.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego

  - Istotne postanowienia umowy zostały określone we wzorze umowy.

  - Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy Regulaminu i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom          w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VII Regulaminu.

zatwierdzam

Leszek Linda – Prezes Zarządu

……………………………

(kierownik zamawiającego)

Gubin, dnia 02.02.2018 roku

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1. - Formularz Oferty;

Załącznik nr 2. – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3. - Wykaz wykonywanych głównych usług robót budowlanych (wzór);

Załącznik nr 4. - Wykaz narzędzi (wzór);

Załącznik nr 5. – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów  (wzór);

Załącznik nr 6. – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 7. - Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiot zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ							P/1/2018

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

(nazwa i adres wykonawcy)

e-mail Wykonawcy ………………………….

OFERTA

W związku z ogłoszonym postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont studni głębinowych na ujęciu wody „Komorów” obręb Wałowice” oferujemy:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

| Lp. | Rodzaj prac | Cena jednostkowa netto ⦗zł/studnię⦘ | VAT % | Wartość brutto ⦗zł⦘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont studni ozn. nr 1z,3,3z,5z |  |  |  |
| 2. | Remont studni ozn. nr 2z,II, 4,6 |  |  |  |
| Cena brutto za całe zamówienie |  |

(brutto słownie zł: ……………………………………………………………………………….)

- Deklarujemy, że w wyniku prac remontowych w poszczególnych studniach zostaną uzyskane wydatki jednostkowe min. 90% w porównaniu z wydatkami jednostkowymi    z okresu ich dokumentowania.

- Deklarujemy długość dodatkowej gwarancji - ………………. miesięcy

- Oświadczamy, że zamówienie zastanie wykonane w terminie ……………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia     i załącznikami do niej i nie wnosimy zastrzeżeń do tych dokumentów oraz zdobyliśmy konieczne dokumenty do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

- Oświadczamy, że będziemy związani ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert, określonej w SIWZ.

- Osobą/osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym są/jest (należy podać imię i nazwisko, telefony kontaktowe oraz nr faksu): ........................................................................................................................

- Wadium w kwocie ............................ zostało wniesione w dniu ............................ w formie ...........................................................................................................

Zwrot wadium prosimy dokonać na konto:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1........................................................................................

2........................................................................................

3........................................................................................

4.......................................................................................

Świadom odpowiedzialności karej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

…….…………………………………

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu na „Remont  studni głębinowych na ujęciu wody „Komorów” obręb Wałowice”, działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

  - spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

  - nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania określone w art. 16 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w PUM Sp. z o.o. oraz art. 16 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Regulaminu.

...................dnia...................			Podpisano: .................................................................

(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

...................................

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

DO POSTĘPOWANIA

„Remont  studni głębinowych na ujęciu wody „Komorów” obręb Wałowice”,

Ja/my, niżej podpisany/i

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

| Lp. | Podmiot na rzecz którego wykonano usługi | Przedmiot zamówienia | Wartość w brutto PLN | Data wykonania (zakończenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

.....................................

(nazwa Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....................................

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA

„Remont  studni głębinowych na ujęciu wody „Komorów” obręb Wałowice”

Ja/my, niżej podpisany/i

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

| Lp. | Opis, rodzaj, nazwa narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych (typ i parametry) | Ilość sztuk | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik Nr 4 do oferty

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....................................

(nazwa Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE

Nazwa postępowania:

„Remont  studni głębinowych na ujęciu wody „Komorów” obręb Wałowice”

Zobowiązuję się do oddania zasobów

…………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał finansowy*) do dyspozycji Wykonawcy ……………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, iż

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………

- charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………

- zakres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………….……..

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………..………..

- zobowiązuję się do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą zamówienia za szkodę wyrządzoną Przedsiębiorstwu Usług Miejskich w Gubinie Spółka                      z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku nieudostępnienia zasobów do których się zobowiązałem w niniejszym dokumencie.

…………….dnia, …………..

……………………………………….……..

(podpis Podmiotu/osoby upoważnionej do reprezentacji

Podmiotu)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik  nr 6 do oferty

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/i

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Remont  studni głębinowych na ujęciu wody „Komorów” obręb Wałowice”, 
oświadczam(y), że:

- nie należę * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronione konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póź. zm.),

- należę * do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronione konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z póź. zm.),

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

UMOWA  Nr …………/2018

zawarta __.__.2018 r. w Gubinie pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Sp. z o.o., z siedzibą w Gubinie (66-620), przy ul. Śląskiej 36, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000187366, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP – 926 10 00 423, kapitał zakładowy w wysokości: 9.015.500,00 zł, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Leszka Linda – Prezesa Zarządu,

a

……………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta UMOWA 
o następującej treści:

§ 1

Przedmiot UMOWY

1.	Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: „Remont studni głębinowych” w zakresie określonym w:

1)	Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej UMOWY,

2)	Ofercie Wykonawcy,

i na warunkach określonych w niniejszej UMOWIE.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej UMOWY strony obowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca wykona przedmiot UMOWY z należytą starannością.

- Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.

Na zastosowane  materiały, urządzenia, itp.  Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż gwarancja udzielona na roboty budowlane, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta.

§ 2

Termin wykonania

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie …. dni od dnia zawarcia UMOWY.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie, wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT) – ................... zł, słownie: .............................................................................................. zł, w tym:

  - wartość netto (bez podatku VAT) - ……………………………………........................... zł                                      słownie: ................................................................................................ zł.

  - podatek VAT …….% - ......................................................................... zł;                                                        słownie: ............................................................................................... zł

- W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych usług, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 4

Płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot UMOWY odbędzie się fakturą końcową, wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej stanowić będzie, podpisany przez Zamawiającego, protokół odbioru końcowego przedmiotu UMOWY.

3.	Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosić 30 dni od daty jej doręczenia. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4.	Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

Pełnomocnicy stron

  - Zamawiający ustanawia p. Eugeniusz Burda, Sebastian Stochmiał uprawnionym do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru - w granicach umocowania nadanego mu niniejszą UMOWĄ.

2.	 Wykonawca ustanawia p.  ………………………... uprawnionym do przekazania przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru - w granicach umocowania nadanego mu niniejszą UMOWĄ.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do:

- Udostępnienia na żądanie wszelkich niezbędnych materiałów archiwalnych ujęć (dokumentacji powykonawczej, książek eksploatacyjnych, danych z bieżącej eksploatacji, w tym analiz jakości wody, schematów obudów i planów przyłączy studni będących przedmiotem umowy i sąsiednich).

- Wskazania Wykonawcy źródła energii elektrycznej,

- Wskazania miejsca zrzutu wód technologicznych, z pompowania oczyszczającego             i pomiarowego (szczegóły będą określone na etapie przekazywania placu budowy).

4) Zapewnienia Wykonawcy wejścia na obiekty na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę listy osób i pojazdów (z podaniem nr rejestracyjnych) biorących udział           w pracach związanych z renowacją studni.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie terenu robót;

- Zapewnienie stosownego nadzoru nad prawidłowością wykonanych prac, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie prowadzonych prac;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na ternie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotów umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotów umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, 
w tym także ruchem pojazdów;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie ich wykonywania;

- Dbanie o porządek na terenie prowadzonych prac oraz utrzymywanie terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji zamówienia wszelkiej dokumentacji zgodnie                 z przepisami prawnymi oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania prac w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia prac.

- Przygotowania studni do wykonania prac renowacyjnych tj. demontażu zamontowanych w nich układów pompowych (podwodnych agregatów wraz z kolumnami rur pompowych   i towarzyszącym im instalacją i osprzętem).

- Wykonania inspekcji telewizyjnej studni po wykonaniu przez Wykonawcę prac związanych z czyszczeniem i dezynfekcją przedmiotowych studni.

- Pobrania prób wody ujmowanej z oczyszczonych studni, wraz z wykonaniem badań jakościowych w zakresie czystości mikrobiologicznej, mętności, barwy, żelaza ogólnego    i manganu.

- Prowadzenie prac w sposób niezakłócający normalnego użytkowania obiektów.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących przedmiot umowy, dokumentacją techniczną oraz warunkami terenowymi i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących możliwości ich wykonania.

- Wykonawca oświadcza, ze posiada stosowną wiedzę i umiejętności techniczne pozwalające na prawidłowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zapewnia wykwalifikowanych pracowników oraz urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Urządzenia muszą być „czyste” tzn. że nie pracowały wcześniej na obiektach zanieczyszczonych.

- Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości wykonania pompowania pomiarowego poszczególnych studzien.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie uszkodzenia instalacji studziennej, które powstały w wyniku wykonywania prac będących przedmiotem umowy;

- Wykonawca  uzyska w trakcie pompowań pomiarowych każdej z wyremontowanych studni wydatków jednostkowych min. 90 % w porównaniu z wydatkami jednostkowymi studni z okresu ich dokumentowania. Zamawiający tylko wówczas uzna, że roboty remontowe zostały wykonane prawidłowo i dokona ich końcowego odbioru i zapłaty.

- Wykonane prace Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dokumentacją sprawozdawczą z wykonanych prac remontowych, która powinna zawierać wyniki pomiarów po wykonanych pracach, zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji studni, gwarancje i warunki jej utrzymania.

- Zakończeniem prac będzie komisyjne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, po stwierdzeniu należycie wykonanej usługi i spełnieniu warunków stawianych wartości parametrów ujęcia.

- Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Przedstawienia przez Wykonawcę listy osób i pojazdów (z podaniem nr rejestracyjnych) biorących udział w pracach związanych z remontem studni.

- Dokonania przekazania przedmiotu UMOWY - protokółem odbioru.

§ 8

Odbiory

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot UMOWY.

- Warunkiem należytego wykonania prac jest uzyskanie przez Wykonawcę w trakcie pompowań pomiarowych każdej z wyremontowanych studni wydatków jednostkowych min. 90 % w porównaniu z wydatkami jednostkowymi studni z okresu ich dokumentowania. W celu ustalenia wydatków jednostkowych, przeprowadzone będzie komisyjne pompowanie z udziałem  Zamawiającego i Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze, w tym: dokumentację sprawozdawczą z wykonanych prac renowacyjnych.

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

§ 9

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio 
z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od UMOWY z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY                 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

3.	Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Odstąpienie od UMOWY

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w szczególności, w następujących sytuacjach:

    - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY,

    - niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu UMOWY w terminie określonym w § 2, Zamawiający może odstąpić od UMOWY bez wyznaczenia terminu dodatkowego,

    - w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę,

    - gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY, w szczególności, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

5.	W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych elementów  przedmiotu UMOWY na dzień odstąpienia.

§ 11

Zmiana UMOWY

      - Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

      - Dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY.

      - Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności stanowiącej przedmiot UMOWY.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej UMOWIE będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej UMOWY będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- UMOWA została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.

# ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont studni głębinowych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont ośmiu studni głębinowych: 1z, 2z, 3, 3z, 4, 5z,  6 i II zlokalizowanych na ujęciu „Komorów” obręb Wałowice w gm. Gubin. Prace podlegać będą na zwiększeniu wydajności jednostkowej „q” w studni poprzez wymianę filtrów studziennych oraz usunięcia z tych otworów osadów żelazisto-manganowych i innych. Studnie zostały wykonane przed rokiem 1980 r.

Konstrukcja studni jest przedstawiona w pkt 3 SIWZ, tj. w tabeli charakteryzujących poszczególne studnie. Karty – zbiorczych zestawień wyników wiercenia znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmować będzie:

- Mechaniczne usunięcie z istniejących studni niesprawnych filtrów azbesto-cementowych, porcelitowych, bądź stalowych,

- Udrożnienie skolmatowanych stref przyfiltrowych wokół remontowanych studni.

- Zabudowa w studniach nowych filtrów szczelinowych z PVC,

- Przeprowadzenie inspekcji studni kamerą podwodną z zapisem obrazu na CD po wykonanych pracach remontowych.

- Przeprowadzenie pompowań oczyszczających i pomiarowych wyremontowanych studni.

- Demontaż ze studni istniejących pomp i armatury z obudowy.

- Montaż w studniach nowych pomp głębinowych wyposażonych w energooszczędne silniki, wirniki ze stali nierdzewnej (produkcji np. firmy Lowara lub Hydro-Vacuum S.A.) na nowych rurociągach ze stali nierdzewnej       o połączeniach eco-conekt.

- Zmodernizowanie głowic studziennych.

- Dostosowanie zabezpieczeń energetycznych do zamontowanych pomp.

- Przeprowadzenie pomiarów parametrów technicznych studni i ich analiza porównawcza z dokumentacją.

- Przeprowadzenie dezynfekcji studni i badań wody po ich remoncie.

- Likwidacja placu budowy.

Obowiązki Wykonawcy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie terenu robót;

- Zapewnienie stosownego nadzoru nad prawidłowością wykonanych prac, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie prowadzonych prac;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe        w trakcie trwania robót na ternie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami;

- Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotów umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotów umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie ich wykonywania;

- Dbanie o porządek na terenie prowadzonych prac oraz utrzymywanie terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych prze Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji zamówienia wszelkiej dokumentacji zgodnie           z przepisami prawnymi oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania prac w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia prac.

- Prowadzenie prac w sposób niezakłócający normalnego użytkowania obiektów.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących przedmiot umowy, dokumentacją techniczną oraz warunkami terenowymi i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących możliwości ich wykonania.

- Wykonawca oświadcza, ze posiada stosowną wiedzę i umiejętności techniczne pozwalające na prawidłowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zapewnia wykwalifikowanych pracowników oraz urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Urządzenia muszą być czyste tzn. że nie pracowały wcześniej na obiektach zanieczyszczonych.

- Wykonania inspekcji telewizyjnej studni po wykonaniu przez Wykonawcę prac związanych z czyszczeniem i dezynfekcją przedmiotowych studni.

- Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy  pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości studni do opuszczenia w niej pompy, celem wykonania pompowania pomiarowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie uszkodzenia instalacji studziennej, które powstały w wyniku wykonywania prac będących przedmiotem umowy;

- Wykonawca  uzyska w trakcie pompowań pomiarowych każdej z wyremontowanych studni wydatków jednostkowych min. 90 % w porównaniu z wydatkami jednostkowymi studni z okresu ich dokumentowania. W celu ustalenia aktualnej wydajności jednostkowej, przeprowadzone będzie komisyjne pompowanie z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonane prace Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dokumentacją sprawozdawczą z wykonanych prac renowacyjnych, która powinna zawierać wyniki pomiarów po wykonanych pracach, zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji studni, gwarancje i warunki jej utrzymania.

- Zakończeniem prac będzie komisyjne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, po stwierdzeniu należycie wykonanej usługi i spełnieniu warunków stawianych wartości parametrów ujęcia.

- Przedstawienia przez Wykonawcę listy osób i pojazdów (z podaniem nr rejestracyjnych) biorących udział w pracach związanych z renowacją studni.

- Dokonania przekazania przedmiotu UMOWY - protokółem odbioru.

- Podpisanie protokołu odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Obowiązki Zamawiającego:

- Udostępnienia na żądanie wszelkich niezbędnych materiałów archiwalnych ujęć (dokumentacji powykonawczej, książek eksploatacyjnych, danych z bieżącej eksploatacji, w tym analiz jakości wody, schematów obudów i planów przyłączy studni będących przedmiotem umowy i sąsiednich).

- Wskazanie Wykonawcy źródła energii elektrycznej,

- Wskazania miejsca zrzutu wód technologicznych, z pompowania oczyszczającego 
i pomiarowego (szczegóły będą określone na etapie przekazywania placu budowy).

- Zapewnienia Wykonawcy wejścia na obiekty na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę listy osób i pojazdów (z podaniem nr rejestracyjnych samochodów) biorących udział w pracach związanych z renowacją studni.

- Dokonania odbioru przedmiotu UMOWY.

# Footnotes

w przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców;

# Text boxes

…………………………………….

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

oraz pieczęć

…………………………………….

data

…………………………………….

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

oraz pieczęć

…………………………………….

data

…………………………………….

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

oraz pieczęć

…………………………………….

data