Załącznik nr 2

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji wymiany sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Gubinie oraz  do realizacji rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Tobruk w Gubinie, a także do innych prac remontowych.

II. Zestawienie materiałów

II.1. Wodociągowe

1.1.  Rura PE100SDR17 DN 160/9,5 – 144 m,

1.2.1.  Rura PE100SDR17 DN 110/6,6 - dł. 216 m,

1.2.2.  Rura PE100SDR17 DN 110/6,6 - dł.   24 m,

1.2.3.  Rura PE100SDR17 DN 110/6,6 - dł.   36 m,

Razem                           276 m

1.3.  Rura PE100SDR11 HD 32/2,9 - dł. 200 m,

1.4. Mufa elektrooporowa DN160 – szt. 10,

1.5. Flansza z dociskiem DN160 – szt. 2,

1.6. Łuk elektrooporowy DN160/45o – szt. 4,

1.7. Trójnik DN160/160/110 – szt. 1,

1.8. Kolano elektrooporowe redukcyjne DN160/100 – szt. 1,

1.9.  Trójnik żeliwny DN100/100 - szt. 2

1.10.  Trójnik elektrooporowy PE110/90 - szt. 4

1.11.  Flansza z dociskiem – 90/80 – szt. 4

1.12.  Zasuwa PN 10 DN100 – kpl. 2

1.13.  Zasuwa PN 10 DN80 – kpl. 5

1.14.  Kolano żeliwne stopowe DN80 – szt. 5

1.15.  Hydrant nadziemny DN80 – szt. 5

1.16. Skrzynka hydrantowa – szt. 5

1.17 Mufa elektrooporowa DN110 – szt. 25

1.18. Kolano elektrooporowe redukcyjne DN110/45o – szt. 4

1.19. Flansza z dociskiem DN110/100 – szt. 4

1.20. Nawiertka samonawiercająca DN160/11/4 – kpl.   5

1.21. Nawiertka samonawiercająca DN110/11/4 – kpl. 10

1.22. Skrzynka do zasuw – szt. 20

1.23. Płyta betonowa pod skrzynkę - szt. 20

1.24. Taśma ostrzegawcza z metalem – mb 300

II.2. Kanalizacyjne

2.1.  Rura PVC-U, S DN250/6,3 – dł. 120 mb

2.2.  Rura PVC-U, S DN200/5,1 – dł.   70 mb

2.3.  Rura PVC-U, S DN160/4,7 – dł.   30 mb

2.4.  Studnie rewizyjne włazowe PVC DN1000 – szt. 5 Wavin typ Tegra,

- szt. 1 – gł. 2,25 m, kineta przepływowa, dopływ boczny 90° dla DN250 i DN160

- szt. 1 – gł. 1,80 m kineta przepływowa ze zmianą kąta przepływu 30°, dopływ boczny 90° dla DN250 i DN160

- szt. 1 – gł. 1,53 m kineta ze zmianą kąta przepływu 90°, dopływ boczny 45° dla wypływu DN250 i dopływów DN160

- szt. 1 – gł. 1,34 m kineta ze zmianą kąta przepływu 90° dla wypływu DN200 i dopływu DN160

- szt. 1 – gł. 1,72 m kineta przepływowa, dopływ boczny 45° dla DN200 i DN160

2.5. Studzienki wpustowe inspekcyjne niewłazowe PP DN425 – szt. 2 Wavin typ Tegra,

- szt. 1 – gł. 2,50 m kineta przepływowa kątowa 45°  dla DN250

- szt. 1 – gł. 2,15 m kineta przepływowa kątowa 30°  dla DN200

(w załączeniu rysunki)

2.6.  Płyta stożkowa odciążająca TAR 600/1000 – szt. 5

2.7.  Płyta stożkowa odciążająca TAR 425 – szt. 2

2.8. Adapter pod właz na stożek TAR 425 – szt. 2

2.9. Włazy żeliwne A15 – D400 – szt. 5

2.10. Włazy żeliwne 425 – D400 – szt. 2

Uwaga:

Poz. 1.1., 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 i 1.3.

Poza certyfikatem zgodności z PAS 1075:2009.04, wymagany jest atest higieniczny PZH (dla rur do wody pitnej), Aprobata Techniczna ITB potwierdzająca przydatność w technikach bezwykopowych oraz możliwość montażu bez obsypki i podsypki piaskowej, metodami  tradycyjnymi  i wąsko wykopowymi, jak również możliwość stosowania do  bezwykopowych  renowacji  i  wymiany  rurociągów.

Rury powinny pochodzić od producenta posiadającego zintegrowany system zarządzania jakością       i środowiskiem według norm ISO 9001 i ISO 14001, z poświadczeniem wdrożenia przez certyfikat niezależnej instytucji.

Poz. nr 1.12 i 1.13.

Zasuwy kołnierzowe o ciśnieniu nominalnym PN 16:

- zasuwy miękkouszczelnione do wody pitnej z uszczelnienie EPDM

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego

- ochrona antykorozyjna, wewnątrz i na zewnątrz, powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm – potwierdzona certyfikatem GSK oraz deklaracją producenta na malowanie

- konstrukcja zasuwy powinna mieć pełen przelot, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń oraz bez gniazda w miejscu zamknięcia

- klin zawulkanizowany na całej powierzchni zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM

- długość zabudowy szereg 15 wg PN-EN 558+A1:2012, F5  (DIN 3202)

- wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego

- owiercenie kołnierzy wg normy DIN 2501

- śruby pokrywy ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną

- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym na zimno gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia

- wrzeciono łożyskowane w płaszczyźnie poziomej i pionowej za pomocą niskotarciowych podkładek z tworzywa sztucznego, powyżej średnicy DN350 – łożysko kulkowe

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu

- korek zabezpieczony przed wykręceniem, z możliwością wymiany pod ciśnieniem, w pełni zakryty dodatkową uszczelką czyszczącą , 5 oringów

- wymagany atest bakteryjny

Obudowy teleskopowe do zasuw – głębokość zabudowy RD 1300-1800mm)

- elementy stalowe (wrzeciono, rura), - ocynkowane

- kaptur górny trzpienia i element sprzęgający obudowę z trzpieniem zasuwy – wykonane         z żeliwa sferoidalnego

- elementy (zawleczki, kołki śruby) łączące metalowe części obudowy (wrzeciono, kaptur, sprzęgło) wykonane ze stali nierdzewnej

- rura osłonowa, kielich, kołnierz oraz podkładka oporowa wykonane z polietylenu PE

Zasuwy i obudowy muszą być jednego producenta

Poz. nr 1.15.

Hydranty nadziemne DN 80 RD 1000

- połączenia kołnierzowe i owiercenie, wg normy PN-EN 1092-2:1999 ( 8 otworowe)

- hydrant nadziemny DN 80, posiada dwie nasady na węże ø 75, wykonane ze stopu aluminium, pokrywa wykonana z żeliwa szarego lub sferoidalnego, przymocowana linką nierdzewną do górnego korpusu hydrantu

- korpus górny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb - wykonane z żeliwa sferoidalnego

- część nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew

- samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

- wszystkie części wewnętrzne hydrantu mają być wykonane z materiałów odpornych na korozję.

- gniazdo uszczelnienia tłoka wykonane z mosiądzu,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, połączone z trzpieniem za pomocą kołka lub śruby ze stali  nierdzewnej

- trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem

- uszczelnienie trzpienia górnego o-ringowe

- elementy odcinająco-zamykające /grzyb i kula/, całkowicie zawulkanizowane gumą EPDM

- ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

Wymagane dokumenty dla hydrantów nadziemnych i kształtek żeliwnych:

- karty katalogowe wraz z opisem technicznym

- atest PZH do wszystkich oferowanych wyrobów mających kontakt z wodą pitną

- świadectwo dopuszczenia dla hydrantów wydane przez CNBOP Józefów

- wyniki z badań wykonane przez zewnętrzną niezależną jednostkę badawczą które potwierdzą odporność elementów armatury wykonanych z gumy na wydzielanie szkodliwych substancji oraz na rozwój mikroorganizmów na ich powierzchni.

- wyniki z badań wykonane przez zewnętrzną niezależną akredytowaną jednostkę badawczą które potwierdzą

zgodność stosowanej mieszanki gumowej z normą PN-EN 681-1 do produkcji elementów zamykająco-odcinających w armaturze wodociągowej.

Poz. 1.16.

Skrzynki do hydrantowych podziemnych:

- korpus wykonany z PEHD lub z żeliwa szarego, pokrywa z żeliwa szarego

- wymiary wg DIN 4055

- występujące elementy łączące ze stali nierdzewnej, np. sworzeń

- oznaczenia na pokrywie: „H” lub „HYDRANT”

- pokrywa wyposażona w ucho do zaczepienia haka

Poz. nr 1.20 i 1.21.

Nawiertki do wykonywania pod ciśnieniem włączeń w rurociągi PE – nawiercenie                   w płaszczyźnie pionowej (tzw. samonawiertna)

- ciśnienie nominalne PN10

- wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie

- średnica nawiercania min. 38 min.

- nóż ze stali nierdzewnej

- uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki  z elastomeru

- głowica zabezpieczona przed wykręceniem

- obejma wyłożona gumą na całej powierzchni

- śruby łączące obejmę dolną ze stali nierdzewnej

- ochrona antykorozyjna elementów żeliwnych zewnątrz i wewnątrz proszkową farbą epoksydową  metodą fluidyzacyjną – warstwa minimum 250 mikronów, odporna na  przebicie elektryczne 3000 V,  – potwierdzona  deklaracją  producenta

Poz. nr 1.22.

Skrzynki do zasuw:

- korpus wykonany z PEHD lub żeliwa szarego, pokrywa z żeliwa szarego

- wymiary wg DIN 4056

- występujące elementy łączące ze stali nierdzewnej, np. sworzeń

- oznaczenia na pokrywie: „W”

Kształtki żeliwne

- kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego
- ochrona antykorozyjna wewnątrz i zewnątrz powłoką na bazie żywicy epoksydowanej minimum 250 mikronów

III. Wymagania

1. Dostawca załączy do oferty dokument rejestrowy potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Dostawca oświadczy, że na dostarczone materiały udziela Zamawiającemu gwarancji na okres        5 lat, bądź dłuższej wynikającej z udzielonej gwarancji od producenta – karty gwarancyjna będzie stanowić integralną część niniejszej umowy.